Hardware: architettura base di un calcolatore

Nell’architettura di un sistema a microprocessore (modello logico-funzionale di Von Neumann) si distinguono tre grandi blocchi funzionali: CPU, I/O (periferici) e memorie che condividono un unico canale per scambiarsi informazioni (il bus dati).

Tale contemporaneità si indica col termine architettura  “parallela”.

Informazioni (bus dati)

- CPU (central processing unit, o Microprocessore): con funzioni di elaborazione (operazioni aritmetico-logiche) e controllo

- I/O (input/output): dispositivi periferici per consentire lo scambio di informazioni tra l’elaboratore e l’esterno  Costituiscono l’interfaccia HardWare con l’operatore umano

- Memoria di lavoro o centrale (a semiconduttore):  RAM (Random Access Memory) per memorizzare temporaneamente dati  e programmi (volatile, con veloci tempi di accesso da parte della CPU, costosa)

ROM (Read Only Memory ) non modificabile, non volatile (istruzioni incise su chip o firmware per gestire la fase di avvio all’accensione: esecuzione di test diagnostici sull’HardWare e bootstrap: lettura da disco con  caricamento del Sistema Operativo d’avvio)

Prende nome di bus di sistema il collegamento tra gli elementi funzionali illustrati; tale bus fornisce il supporto fisico per la trasmissione dei dati tra i vari elementi. Collega due unità funzionali alla volta: una trasmette e l’altra riceve. Il trasferimento avviene sotto il controllo della CPU. Su questo supporto (costituito da più linee) viaggiano dati, indirizzi e comandi. Tali linee si distinguono spesso logicamente in:

          - bus dati (data bus)

          - bus indirizzi (address bus)

          - bus controllo (control bus)

Bus dati: bidirezionale. Serve per lo scambio di informazioni cioè trasmettere dati dalla memoria al registro dati o viceversa.

Bus indirizzi: unidirezionale. Serve per individuare il dispositivo periferico o la cella di memoria che può accedere al bus dati per operazioni di lettura o scrittura.

Bus controllo: ogni linea è unidirezionale. Serve per gestire le diverse modalità nello scambio informativo: lettura o scrittura con la memoria, comando di stampa verso una periferica etc…

Se la dimensione (numero di bit) del bus dati è uguale alla dimensione della parola si può trasferire in parallelo un intero dato. Altrimenti occorrono più trasferimenti. Esistono vari tipi di bus di sistema ad esempio ISA, EISA, PCI.

# Footnotes

Anche la memoria di massa è vista come dispositivo periferico.

Volatilità: perdita del contenuto informativo in assenza di alimentazione

Fisicamente le stesse linee possono essere usate, in tempi diversi, per funzioni diverse (ad esempio prima per

indirizzare il dispositivo che accede al canale condiviso e poi per trasmettere dati)

# Text boxes

Cpu

I/O

Ram

Rom